ПАМЯТКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

работникам, обслуживающим электрифицированные

машины и механизмы на объектах уборки урожая

- Перед началом работы убедитесь в исправном состоянии питающего кабеля (отсутствие повреждений изоляции, обрывов жил и т.д.). Обратите особое внимание на крепление кабеля к корпусу передвижной электрифицированной машины. Во избежание истирания изоляции и прикосновения токоведущих жил кабеля к корпусу машины такое крепление должно быть выполнено жестко с помощью хомута с наложением под него дополнительной изоляции.

- Не приступайте к работе, если перед ее началом Вы обнаружили неисправность электрооборудования. Об этом необходимо немедленно сообщить электромонтеру.

- Работа на передвижной электрифицированной машине во время грозы запрещается. Машина должна быть отключена от электрической сети, а люди, находящиеся возле агрегата, должны быть удалены.

- При перемещении работающих передвижных машин для работы на новом месте питающий их гибкий кабель должен быть отключен от электрической сети и отсоединен от зажимов неподвижного щитка или розетки на все время передвижения машин на новое место. Тем самым вы исключите обрыв кабеля, повреждение его изоляции и обрыв зануляющей жилы.

- Не производите осмотр, чистку, смазку, регулировку и ремонт электрооборудования при работающих электродвигателях и узлах машин.

- Не оставляйте включенным общий рубильник в случае внезапного исчезновения напряжения.

- В процессе работы передвижной электрифицированной машины избегайте натяжения питающего гибкого кабеля, а также наездов на него.

Если несчастный случай все же произошел и человек оказался под действием электрического тока необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Освободить пострадавшего от действия электрического тока (отключить электроустановку с помощью выключателя, рубильника, вывернуть пробки, разъединить штепсельное соединение; перерубить провода топором с сухой деревянной рукояткой; откинуть провод с помощью палки, доски, оттянуть пострадавшего за одежду и т.п.). При этом не следует забывать о собственной безопасности. Приближаться к пострадавшему следует в обуви с электроизолирующими подошвами, а прикасаться к нему – используя диэлектрические перчатки, прорезиненную или просто сухую материю, обмотанную вокруг руки и т. д.

- Оценить состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания, сердцебиения).

- Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца и т.п.).

- Вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- Поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника.

Не забывайте о том, что электрический ток представляет смертельную опасность! Будьте внимательны!

ФИЛИАЛ  ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОРА ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ