ПАМЯТКА

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в теплоустановках, в соответствии с требованиями ТКП 459-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ при ремонте оборудования, являются:

- оформление работы нарядом или распоряжением;

- подготовка рабочего места и допуск к работе;

- надзор при выполнении работы;

- перевод на другое рабочее место;

- оформление перерывов в работе;

- оформление окончания работы.

По нарядам выполняются следующие работы:

- ремонт теплоиспользующих установок, требующий подготовки рабочего места;

- установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой ниже 45 °С);

- монтаж и демонтаж оборудования;

- врезка гильз и штуцеров для приборов, установка и снятие измерительных диафрагм и расходомеров;

- ремонт трубопроводов и арматуры без снятия ее с трубопроводов, ремонт и замена импульсных линий;

- вывод теплопроводов в ремонт;

- гидропневматическая промывка трубопроводов;

- испытание тепловой сети на расчетное давление и расчетную температуру теплоносителя;

- работа в местах, опасных в отношении загазованности и поражения электрическим током;

- работа в камерах, колодцах, аппаратах, резервуарах, баках, коллекторах, туннелях, трубопроводах, каналах;

- химическая очистка оборудования;

- теплоизоляционные работы;

- нанесение антикоррозионных покрытий.

С учетом местных условий по нарядам-допускам могут выполняться и другие работы, перечень которых должен быть утвержден руководителем (техническим руководителем) организации.

Ответственными за безопасность работ, выполняемых по нарядам-допускам (распоряжениям), являются:

- выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение;

- руководитель работ;

- производитель работ;

- допускающий к работам;

- наблюдающий;

- члены бригады.

Выдающий наряд, отдающий распоряжение устанавливают необходимость и возможность безопасного выполнения данной работы и отвечают за:

- правильность и полноту указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности;

- назначение руководителя работ наблюдающего, допускающего и производителя работ;

- численный состав бригады, определяемый из условий обеспечения возможности надзора за нею со стороны производителя работ (наблюдающего);

- советующую квалификацию работающих, включенных в состав бригады.

Руководитель работ отвечает за:

- инструктаж производителя работ и членов бригады;

- соблюдение техники безопасности в процессе проведения работ.

Руководителю работ и членам бригады запрещается расширять рабочую зону производства работ.

Принимая от допускающего рабочее место, руководитель проверят правильность его подготовки и выполнение необходимых для производства работ мер безопасности, указанных в наряде-допуске.

Руководитель работ должен осуществлять надзор за соблюдением членами бригады требований инструкций по охране труда.

Руководителями работ по нарядам-допускам могут назначаться специалисты, имеющие для этого соответствующую квалификацию и прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда.

При работе по распоряжению назначение руководителя работ не обязательно. Необходимость назначения руководителя работ в этом случае определяет лицо, отдающее распоряжение.

Производитель работ отвечает за:

- соблюдение им самим и членами бригады требований инструкций по охране труда, выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, определенных, технологическими документами;

- инструктаж, который он провидит с членами бригады непосредственно на рабочем месте;

- наличие, исправность и применение инструмента, инвентаря, средств защиты, такелажных приспособлений;

- сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств.

Производитель работ, осуществляющий руководство бригадой, не должен принимать непосредственное участие в работе. если ее выполнение требует непрерывного наблюдения за членами бригады.

Списки лиц, которые могут быть руководителями и производителями работ по нарядам-допускам и распоряжениям, должны быть утверждены руководителем (техническим руководителем) организации.

Допускающий отвечает за:

- достаточность принятых мер безопасности и соответствие их характеру и месту работы;

- правильность допуска к работе.

Допускающий к работам по нарядам-допускам назначается из числа оперативного персонала согласно списку лиц, утвержденному руководителем (техническим руководителем) организации.

При выполнении работ допускаются следующие совмещения обязанностей:

- выдающего наряд-допуск и руководителя работ;

- руководителя и производителя работ, если на руководителя выдан один наряд-допуск;

- руководителя работ и допускающего.

Наблюдающий назначается для надзора за бригадой. Необходимость назначения наблюдающего определяет выдающий наряд-допуск.

Наблюдающими назначаются лица, имеющие право быть производителями работ.

Наблюдающий отвечает за безопасность членов бригады при воздействии на них производственных факторов ос стороны действующего технологического оборудования.

Ответственным за безопасность персонала при выполнении самой работы является производитель работ, который постоянно должен находиться на рабочем месте.

Наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы запрещается.

Члены бригады отвечают за:

- выполнение требований инструкций по охране труда и указаний по мерам безопасности, полученных при инструктаже перед допуском к работе;

- правильное применение средств индивидуальной защиты и исправность используемого инструмента и приспособлений.